## Slide 1
顾崇林
计算机科学与技术学院guchonglin@hit.edu.cn
计算机组成原理
2021春计算机组成原理19级456班
QQ群号：745575324
Notes: 计算机组成原理是计算机科学与技术专业本科教学中的一门重要技术基础课，在计算机科学与技术专业的教学计划中占有重要地位和作用。学习本课程旨在使学生系统地理解计算机硬件系统的组织结构和工作原理，掌握计算机硬件系统的基本分析与设计方法，建立计算机系统的整体概念。为进一步学习计算机设计与实践、接口技术、嵌入式系统、计算机体系结构、操作系统、计算机网络等后续课程；为全面培养学生计算机软硬件系统认知能力、面向问题求解能力、系统开发与调试能力，以及设计与创新能力奠定良好的基础。
课程基本要求
⑴ 掌握计算机内部的各种信息编码、基本运算的操作原理、基本部件的构造和组织方式，建立一个完整的整机概念；
⑵ 深刻理解计算机各子系统之间的相互联系以及各自在计算机整机中的地位和作用；
⑶ 掌握部件和单元电路的设计方法。
2）实验基本要求
⑴ 实现存储器容量的扩充；
⑵ 设计并实现计算机系统的基本输入/输出过程；
⑶ 根据不同的控制信号实现运算器的不同运算；
⑷ 用微程序设计方法设计指定的机器指令所对应的微指令码。

## Slide 2: 第三章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 3: 3.1 总线的基本概念
为什么要用总线
什么是总线
  总线是连接各个部件的信息传输线
  是各个部件共享的传输介质
总线上信息的传送
串行
并行

## Slide 4: 总线结构的计算机举例
单总线结构框图
单总线（系统总线）
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…

## Slide 5: 面向 CPU 的双总线结构框图
中央处理器
CPU
I/O总线
M
总
线
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
…
…
I/O接口
I/O接口
I/O
设备n

## Slide 6: 以存储器为中心的双总线结构框图
系统总线
主存
CPU
I/O接口
I/O
设备1
…
I/O
设备n
I/O接口
…
存储总线

## Slide 7: 第三章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 8: 总线的分类
片内总线
  芯片内部 的总线
系统总线
  计算机各部件之间 的信息传输线
数据总线
地址总线
控制总线
双向 与机器字长、存储字长有关
单向 与存储地址、 I/O地址有关
有出 有入
存储器读、存储器写
总线允许、中断确认
中断请求、总线请求

## Slide 9
通信总线
  用于计算机系统之间 或 计算机系统与其他系统（如控制仪表、移动通信等）之间的通信
串行通信总线
并行通信总线
传输方式

## Slide 10: 总线特性及性能指标
总线物理实现
BUS
主板
CPU
插板
主存
插板
I/O
插板

## Slide 12: 第三章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 13: 总线特性
1. 机械特性
2. 电气特性
3. 功能特性
4. 时间特性
尺寸、形状、管脚数 及 排列顺序
传输方向 和有效的 电平 范围
每根传输线的 功能
信号的 时序 关系
地址
数据
控制

## Slide 14: 总线的性能指标
1. 总线宽度
2. 标准传输率
3. 时钟同步/异步
4. 总线复用
5. 信号线数
6. 总线控制方式
7. 其他指标
数据线 的根数
每秒传输的最大字节数（MBps）
同步、不同步
地址线 与 数据线 复用
地址线、数据线和控制线的 总和
负载能力
突发、自动、仲裁、逻辑、计数

## Slide 15: 总线标准
ISA
EISA
VESA(LV-BUS)
PCI
AGP
RS-232
USB
模块
系统
总
线
标
准
系统
模块
标 准 界 面

## Slide 16: 总线标准
总线标准 | 数据线 | 总线时钟 | 带宽
ISA | 16 | 8 MHz（独立） | 16 MBps
EISA | 32 | 8 MHz（独立） | 33 MBps
VESA (VL-BUS) | 32 | 32 MHz（CPU） | 133 MBps
PCI | 32 64 | 33 MHz（独立） 66 MHz（独立） | 132 MBps 528 MBps
AGP | 32 | 66.7 MHz（独立） 133 MHz（独立） | 266 MBps 533 MBps
RS-232 | 串行通信 总线标准 | 数据终端设备（计算机）和数据通信设备（调制解调器）之间的标准接口 | 
USB | 串行接口 总线标准 | 普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高 | 1.5 Mbps (USB1.0) 12 Mbps (USB1.0) 480 Mbps (USB2.0)

## Slide 17: 第三章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 18: 总线结构
单总线结构
单总线（系统总线）
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…

## Slide 19: 多总线结构
双总线结构
具有特殊功能的处理器，
由通道对I/O统一管理
通道
I/O接口
设备n
…
…
I/O接口
设备0
CPU
主存
主存总线
I/O总线

## Slide 20: 三总线结构
主存总线
DMA总线
I/O总线
CPU
主存
设备1
设备n
高速外设
I/O接口
I/O接口
I/O接口
…
…

## Slide 21: 三总线结构的又一形式
局域网
系统总线
CPU
Cache
局部总线
扩展总线接口
扩展总线
Modem
串行接口
SCSI
局部I/O控制器
主存

## Slide 22: 四总线结构
多媒体
Modem
主存
扩展总线接口
局域网
SCSI
CPU
串行接口
FAX
系统总线
局部总线
高速总线
扩展总线
图形
Cache/桥

## Slide 23: 总线结构举例
传统微型机总线结构
存储器
SCSI Ⅱ
控制器
主存控制器
ISA、EISA
8 MHz的16位数据通路
标准总线控制器
33 MHz的32位数据通路
系统总线
多媒体
高速局域网
高性能图形
CPU
…
…
Modem

## Slide 24: VL-BUS局部总线结构
33 MHz的32位数据通路
系统总线
ISA、EISA
多媒体
高速局域网
高性能图形
图文传真
8 MHz的16位数据通路
标准总线
控制器
CPU
主存控制器
存储器
局部总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
VL BUS
…
…
Modem

## Slide 25: PCI总线结构
CPU
多媒体
PCI 桥
高速局域网
高性能图形
图文传真
PCI 总线
系统总线
33 MHz的32位数据通路
8 MHz的16位数据通路
ISA、EISA
标准总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
存储器
Modem

## Slide 26: 多层 PCI 总线结构
PCI总线2
存储器
桥0
桥4
PCI设备
桥5
总线桥
桥3
桥1
设备
桥2
第一级桥
第二级桥
第三级桥
PCI总线4
PCI总线5
PCI总线3
PCI总线1
PCI总线0
存储器总线
标准总线
CPU

## Slide 27: 第三章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 28: 总线控制
总线判优控制
总线判优控制
分布式
集中式
主设备(模块)
对总线有 控制权
从设备(模块)
响应 从主设备发来的总线命令
1. 基本概念
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式

## Slide 29: 链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS －总线忙
BR－总线请求
BG－总线同意
I/O接口1
Notes: 1、先介绍链式查询的总体结构、各条线的功能
2、介绍判优的过程，启动动画
3、要介绍这种总线判优控制方法的优先级如何确定，优点，缺点
串行查询方式：结构简单、增加或删除设备容易、判优算法简单，可靠性设计容易； 对电路失效特别敏感、优先级固定，造成有些设备的总线请求很难被相应，响应速度慢

## Slide 30: 计数器定时查询方式
0
BS －总线忙
BR－总线请求
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
I/O接口1
计数器
设备地址
1
Notes: 1、先介绍计数器定时查询的总体结构、各条线的功能
2、介绍判优的过程，启动动画
3、要介绍这种总线判优控制方法的优先级确定，优点、缺点
优先级确定方式：固定式优先级，循环式优先级，为某个部件指定最高优先级，为所有部件按任意顺序指定优先级（随机数产生或改变接口地址）
优点：优先级设置灵活，可靠性高
缺点：线数多，可扩展性差，控制复杂。假设部件数为n，则控制线总数为：2+【log2N】

## Slide 31: 独立请求方式
排队器
排队器
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BG－总线同意
BR－总线请求
Notes: 1、先介绍计数器定时查询的总体结构、各条线的功能
2、介绍判优的过程，启动动画
3、要介绍这种总线判优控制方法的优先级确定，优点、缺点
  优先级：预定方式、自适应方式、循环方式、混合方式
  优点：速度快，优先级指定方式灵活
  缺点：控制线数多

## Slide 32: 总线通信控制
1. 目的
2. 总线传输周期
主模块申请，总线仲裁决定
主模块向从模块 给出地址 和 命令
主模块和从模块 交换数据
主模块 撤消有关信息
申请分配阶段
寻址阶段
传数阶段
结束阶段
解决通信双方 协调配合 问题

## Slide 33: 总线通信的四种方式
由 统一时标 控制数据传送
充分 挖掘 系统 总线每个瞬间 的 潜力
同步通信
异步通信
半同步通信
分离式通信
采用 应答方式 ，没有公共时钟标准
同步、异步结合

## Slide 34
同步式数据输入
读
命令
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
数据

## Slide 35
同步式数据输出
数据
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
写
命令

## Slide 36
假设总线的时钟频率为 100MHz
总线的传输周期为 4 个时钟周期
总线的宽度为 32 位，试求总线的数据传输率。
若想提高一倍数据传输率，可采取什么措施？
根据总线时钟频率为 100 MHz，得
例3.1
解
1个时钟周期为 1/100MHz= 0.01 μs
总线传输周期为 0.01μs×4= 0.04 μs
总线的宽度为 32位= 4B（字节）
总线的数据传输率为 4B/（0.04μs）=B/s
不改变时钟频率，数据线宽度改为 64 位，或保持数据宽度为32位，总线的时钟频率增加到 200 MHz。

## Slide 37
异步通信
不互锁
半互锁
全互锁
主设备
从设备
请
求
回
答
单机
多机
网络通信

## Slide 38
在异步串行传输系统中
假设每秒传输 120 个数据帧
其字符格式规定包含1个起始位
7个数据位，1个奇校验位，1个终止位
试计算波特率
根据题目给出的字符格式
例3.2
解
一帧包含 1+7+1+1= 10 位
故波特率为
（1+7+1+1）×120 = 1200bps = 1200 波特

## Slide 39
在异步串行传输系统中
若字符格式为: 1 位起始位 8 位数据位
1 位奇校验位 1 位终止位
假设波特率为 1200 bps，求这时的比特率。
根据题目给出的字符格式
例3.4
解
有效数据位为 8 位
故比特率为
1200 ×（8/11）= 872.72 bps
传送一个字符需 1+8+1+1= 11 位

## Slide 40
半同步通信（同步、异步 结合）
同步 发送方 用系统 时钟前沿 发信号
接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别
异步 允许不同速度的模块和谐工作
增加一条 “等待”响应信号
WAIT

## Slide 41: 以输入数据为例的半同步通信时序
T1 主模块发地址
T2 主模块发命令
…
T3 从模块提供数据
T4 从模块撤销数据，主模块撤销命令
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT

## Slide 42: 半同步通信（同步、异步 结合）
读
命令
WAIT
地址
数据
时钟
总线传输周期
T1
T2
TW
TW
T3
T4

## Slide 43: 上述三种通信的共同点
一个总线传输周期（以输入数据为例）
主模块发地址 、命令
从模块准备数据
从模块向主模块发数据
总线空闲
占用总线
不占用总线
占用总线

## Slide 44
分离式通信
充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力
主模块 申请 占用总线，使用完后
即 放弃总线 的使用权
从模块 申请 占用总线，将各种信
息送至总线上
一个总线传输周期
子周期1
子周期2
主模块

## Slide 45: 分离式通信特点
1. 各模块有权申请占用总线
充分提高了总线的有效占用
2. 采用同步方式通信，不等对方回答
3. 各模块准备数据时，不占用总线
4. 总线被占用时，无空闲